|  | АРИАДА ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
| --- | --- |

(  425000, Россия, республика Марий Эл, город Волжск, а/я 25,  ИНН 1216002002,  ОКПО 12906390,  ОКОНХ 14630

- (83631)  4-31-33 (многоканальный), 2-06-33,  4-30-14. Факс (83631) 2-03-16, 4-30-45 , снабжение 4-31-39 бухгалтерия 4-32-69

(   Ж/д код ЗАО «Ариада»-9928      	//	E-mail: ariada@MARI-EL.ru

(      р/с 40702810700180000023 в марийском филиале «Внешторгбанка» г. Йошкар-Ола, к/с 30101810100000000717,   БИК  048860717

Уважаемые господа!

ЗАО «Ариада» предлагает теплоизоляционные «сэндвич» панели с наполнителем из, пенополиуретана и полиизоцианурата фирмы «DOW Chemical» Германий.

«Сэндвич-панели» изготавливаются  в соответствии с техническими условиями ТУ 5284-006-12906390-96 с согласованными гигиеническими сертификатами в центре  Госсанэпидемнадзора в г.Казань Р.Т.:

Гигиеническое заключение № 16.45.07.528.П.001184.04.04. от 23.04.2004 г.

и центра Госсанэпидемнадзора г.Волжска РМЭ:

Гигиеническое заключение № 12.РЦ.11.515.М.000120.03.01 от 30.03.2001 г.;

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП.002.Н.01197 от 23.04.2003 г. выдан СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС  России.

При изготовлении панелей ЗАО «Ариада»  единственная в России использует тонколистовую горячекатаную оцинкованную сталь  марки DX51D+Z  DUN EN 10142 фирмы «Экосталь» Германия с дополнительным покрытием Polyester  толщиной 25 мк (грунтованный с двух сторон и на эмалевое покрытие наносится защитная пленка для исключения нарушения ЛКП при производстве, транспортировании и монтаже).

Технические характеристики ЛКП Polyester:

- толщина покрытия						- 25 мк;

- глянцевый вид 						- от 20 до 8 GH;

- адгезия 							- < 1 Т;

- сопротивление  на изгиб 					- < 3 Т;

- твердость 							- от F до Н;

- стойкость в соляном тумане				- 350 – 500 час;

- стойкость к конденсату 					- 500 – 1000 час;

- кислото-щелочестойкость 			 		- хорошая;

- стойкость  к алкидным растворителям 			- очень хорошая;

- стойкость к ароматическим растворителям 		- хорошая;

- стойкость к минеральным маслам				- очень хорошая.

ЗАО «Ариада» в качестве наполнителя использует новый жесткий ППУ полиизоциануратной системы  фирмы «DOW Chemical» Германий, обладающий более высокими эксплуатационными характеристиками  по сравнению с другими производителями (Basf, Elastokam, Изолан, Корунд-Синтез, Викорд и т.д.)  по противопожарным характеристикам.

Вышеназванный наполнитель состоит из двух компонентов. Смешивание происходит непосредственно в объеме заливаемой панели  машиной высокого   давления фирмы «Saip» Италия. Результатом применения данной технологии получается:

- однородная  структура наполнителя по всему объему формы с плотностью 45-50 кг/м3 (что очень важно для больших размеров панелей);

- содержание  закрытых ячеек не менее 95%;

- стабильность размеров (линейные  измерения): через 48 часов - 25º- 1% мах.

через 48 часов + 70 – 1% мах.

#### Технические характеристики ППУ:

#### объемная масса, кг/м3 не более								- 50;

#### коэффициент теплопроводности, Вт/мК							- 0,025;

#### водопоглащение за 24 часа при насыщении водой, % не более				- 2,0;

#### влагопоглащение за 24 часа при относительной влажности воздуха 96%, не более	- 0,1;

#### прочность сцепления ППУ с облицовками при равномерном отрыве кг/см2, не менее	- 5,0;

#### прочность ППУ при сдвиге, кгс/см2, не менее						- 3,5;

#### прочность ППУ при растяжении, кгс/см2 не менее					- 2,5;

#### модуль упругости при растяжении, кгс/см2, не менее					- 120;

#### модель сдвига ППУ, кгс/см2, не менее							- 45.

#### Панели, отвечающие таким показателям, допускается монтировать без возведения дорогостоящего металлического каркаса.

#### Для придания изделию законченного внешнего вида не требующего дополнительной отделки, ЗАО «Ариада» применяет уже окрашенную сталь с нанесенным лакокрасочным покрытием (ЛКП). ЛКП данного типа (Polyester) позволяет эксплуатировать панели как в неагрессивной, так и в слабоагрессивной среде при t-ре наружной поверхности от - 65ºС до +75ºС.

С уважением.

Начальник отдела сбыта                Пономарев С.А.